## Slide 1: poplava i erozije zemljišta (Upravljanje i sanacija traktorskim putevima – vlakama) Prof. dr Ratko Ristić Prof. dr Muhamed Bajrić
Sarajevo, 16.09.2021. godine
Gazdovanje šumama – prevencija bujičnih poplava i erozije zemljišta (Upravljanje i sanacija traktorskim putevima - vlakama)
UNIVERZITET U BEOGRADU
ŠUMARSKI FAKULTET
http://www.sfb.bg.ac.rs/;
UNIVERZITET U SARAJEVU
ŠUMARSKI FAKULTET
https://www.unsa.ba/

## Slide 2: Gazdovanje šumama – prevencija bujičnih poplava i erozije zemljišta
Šume su najefikasniji prirodni faktor koji štiti zemljište od erozije;
Šume su najefikasniji prirodni faktor u regulaciji vodnog režima (maksimumi i minimumi);

## Slide 3: Optimalna strukturna izgrađenost šume za stabilan režim voda
Za apsorpciju padavina,
Smanjenje transpiracije vode iz zemljišta,
Za čuvanje i stabilizaciju šumskog zemljišta
Što gušća šuma?
Mješovita
Vitalna i otporna
Bez puno starih stabala
Kontinuirano obnavljanje podmladkom

## Slide 4: Sklop šume?
Kontinuirana njega
- sječa

## Slide 5: Faktori destabilizacije šumskih ekosistema
Gole sječe;
Šumski požari;
Direktna konverzija izdanačkih šuma;
Neplanske sječe šuma (bespravne – ilegalne sječe);
Šumske bolesti i gradacije insekata;
Radovi u okviru redovnog gospodarenja koji nisu podržani odgovarajućim tehnikama i tehnologijama;
Ne provođenje mjera sanacije u toku i nakon zavšetka radova;
Neodgovarajući postupci kod planiranja, projektovanja, izgradnje i održavanja šumske transportne infrastruktre (primarna i sekundarna mreža)

## Slide 6
Sekundarnu mrežu ŠTI čine:
traktorski putevi – vlake, animalne staze, žičare, riže ...
Traktorski putevi su građevinski objekti kod kojih su prisutni zemljani radovi, ali izostaje gornji stroj;
Traktorske vlake su privremeni građevinski objekti koje dobijemo prosijecanjem kroz šumu i uzastopnim prolaskom traktora istim tragom.

## Slide 7
Gradnja pojednostavljena (probijanje širokog otkopa, bez kolovoza, objekata za odvodnju, sa širokim rasponom uzdužnih nagiba);
Nerade se posebni projekti, sastavni su dio Izvedbenih projekata;
Nema specijalizanata, planiraju ih projektanti – tehnolozi (inženjeri koji rade izvedbeni projekat)
Često se izvode u nagibima i do 50% (iako to nije u skladu sa tehničkim normativima);
Kao rješenje odvodnje površinske vode izvode se poprečni nagibi 3 -5% u smjeru padine;

## Slide 9: Smjernice za projektovanje...
U brdsko –planinskim prilikama potrebno dobro prostudirati teren;
Pratiti linije vodotoka, ali nastojati da se iste ne presjecaju, pri vrhu vodotoka razviti TP – TV lepezasto;
Širina TP iznosi 3-3,5m, u krivinama 3,5–4 m;
Smatra se da uzdužni nagib TP-TV ne treba biti veći od 20-25%,
Na terenima podložnim eroziji do 16%

## Slide 10: Preporuka za primjenu različitih tehnologija sekundarnog otvaranja

## Slide 11
maksimalna gustoća TP-TV za izgradnju, uzimajući u obzir uslove za sječu drveta, je:
- Karst: 180 m/ha,
- brdovitom terenu: 150 m/ha,
- planinski: 130 m/ha.

## Slide 12: Zašto vršiti sanaciju???
Koji su kriteriji?
Na koji način?
Jeli sanacija uvijek neophodna?
Čime se rukovoditi kod izbora metode sanacije?
Kako procjeniti efekat provedenih mjera sanacije?

## Slide 15: PRIMJER NAČINA PROVOĐENJA SANACIJE NA TP - TV
Primjer sanacije izradom „poprečnih jaraka“
Zatravljivanje sjemenom trava – „trina“
Poprečni jarci izrađeni na distanci od 25 m (tri jarka)
Dvije plohe po 60 m2 (3 x 20 m), podjeljene na dva dijela za sanaciju sjemenom trava;

## Slide 16
Kontrola dinamike erozioni procesa kroz 5 turnusa snimanja
Na svakih 5 m, snimljeni poprečni profili
U prva tri turnusa snimanja bez sanacije
Nakon trećeg turnusa izrađeni poprečni kanali na distanci od 25 m;

## Slide 18
Na plohama gdje je izvršen tretman sjemenom trava tretirane su dvije površine 2 x (3x20 m);
Obje plohe podjeljene na dva djela 2 x (3x 10m);
Jedna ploha tretirana sjemenom trava iz rasadnika (smjesa planinskih trava - Engleski ljulj – naki (Lolium perenne L.) 60%, Vlasulja nacrvena – kos (Festuca rubra L.) 30% i Vlasulja nacrvena – echo (Festuca rubra L.) 10%),

## Slide 19
Druga eksperimentalna ploha tretirana je sjemenom “trine” (ostaci sjemena lokalnih trava iz štala ili ispod stogova sjena);
Na prvom dijelu plohe samo uklonjen listinac (listinac uklonjen običnim metalnim grabljama);
Na drugom uz uklanjanje listinca izvršeno rahljenje tla (radi ostvarivanja boljeg kontakta između sjemena i tla) metalnim grabljama.

## Slide 21: REZULTATI ISTRAŽIVANJA
Sanacija sjemenom trava
Na plohi tretiranoj sjemenom trava iz rasadnika obraslost nije zadovoljavajuća
  Dio gdje je samo uklonjen listinac 30 – 40% zatravljenost
  Dio sa dodatnim rahljenjem oko 50%
Na dionici tretiranoj pomoću “trine”, efekat zatravljivanja značajno bolji,
  Dio gdje je samo uklonjen listinac 70 – 80% zatravljenost
  Dio sa dodatnim rahljenjem oko 90%

## Slide 22
Sanacija izradom poprečnih jaraka
  Na dionici prosječnog nagiba 34,1%;
  Predhodni dio doionice (cca 100 m) nagiba 10-20%;
  Tri poprečna jarka na odabranoj dionici;
  Česta pojava površinske vode na odabranoj dionici;
  Sanacija izvršena nakon trećeg turnusa snimanja (Faza III)

## Slide 23
Chart: Zapremina odnesenog materijala (m3)
| F II - FI | F III - FI | F IV - FI | F V - FI
Zapremina odnesenog materijala (m3) | 13.6 | 14.87 | 14.75 | 14.24
Iz grafikona jasno uočljivo da je nakon provedene sanacije pomoću poprečnih
jaraka, uzdužni transport erodiranog
materijala zaustavljen

## Slide 24
Chart: Zapremina donesenog materijala (m3)
| F II - FI | F III - FI | F IV - FI | F V - FI
Zapremina donesenog materijala (m3) | 3.06 | 3.46 | 3.75 | 4.52
Na “donšenje” erodiranog materijala, poprečni kanali nisu imali efekat,
razlog je osipanje mateijala sa kosina “usječenog” dijela traktorskog puta.

## Slide 26: Finansijski pokazatelji provedenih mjera sanacije
Učinak kalkulisan na 6 h efektivnog rada;

## Slide 27
ako se vrši samo uklanjanje listinca:
sjeme od „trine“ za 30 m2 potrebno oko 2 kg, odnosno za kalkulisani dnevni učinak od 720 m2 (240m) potrebno je oko 48 kg/dan;
sjeme trava iz rasadnika za 30 m2 potrebno 1 kg (iz specifikacije sa etikete sjemena), odnosno za kalkulisani dnevni učinak od 720 m2 (240m) potrebno je oko 24 kg/dan;
uz uklanjanje listinca sa površine vlake vrši se i dodatno rahljenje tla:
sjeme trine za 30 m2 potrebno je oko 2 kg, odnosno za kalkulisani dnevni učinak od 360 m2 (120 m) potrebno je oko 24 kg/dan,
sjeme trava iz rasadnika za 30 m2 potrebno 1 kg (iz specifikacije sa etikete sjemena), odnosno za kalkulisani dnevni učinak od 360 m2 potrebno je oko 12 kg/dan.

## Slide 28: Troškovi provedenih mjera sanacije traktorskih puteva - vlaka po radnom danu

## Slide 29
Potreban broj radnih dana za sanaciju cjelokupne mreže TP - TV (3003 m)
kod radova gdje se vrši samo uklanjanje listinca:
3003 m : 240 m/dan = 12,51 dana (13 dana);
kod radova gdje se vrši dodatno rahljenje tla:
3003 m : 120 m/dan = 25,02 dana (25 dana).

## Slide 30: Ukupni troškovi biološke sanacije cjelokupne mreže traktorskih puteva - vlaka
Troškovi biološke sanacije u odnosu na ukupne prihode su 0,22 – 1,22%
Za sanaciju pomoću “trine” (bez rahljenja tla 0,22%;
Primjena “sjemena iz rasadnika” sa rahljenjem tla – 1,22%

## Slide 31
Učinak i troškovi izrade poprečnih jaraka

## Slide 32
Ukoliko bi troškove izrade poprečnih kanala (634,2 KM) postavili u odnos sa ukupno ostvarenim prihodima ostvarenim u konkretnom šumskom odjeljenju (180.966 KM), isti bi iznosili samo 0,35%

## Slide 33: Druge – „prihvatljive” metode sanacije Ø 500 mm – 420 KM (6m) Ø 800 mm – 1030 KM (6m)

## Slide 34: Zaštita trase TP sitnom granjevinom – „malčiranje“