## Slide 1: ZEMLJIŠTE I EROZIJA – VAŽNOST POZNAVANJA OBILJEŽJA ZEMLJIŠTA ZA PREVENCIJU EROZIJE
- Praktični savjeti za inžinjere-
Erasmus+ KA2 projekat: Erozija zemljišta i prevencija od bujičnih poplava: Razvoj kurikuluma na univerzitetima država Zapadnog Balkana (SETOF)
Marijana Kapović Solomun, Emira Hukić

## Slide 2
Posljedice
Notes: Erozija zemljišta ima devastirajuće finansijske posljedice koje često nisu ni poznate jer se kod nas ne kvantificiraju, ili se ne kvantificiraju dovoljno, a bilo koji nedostatak egzaktnih podataka ostavlja prostor za nedoumicu i nedjelovanje. Erozija dovodi do značajnog umanjenja produktivnosti zemljišta i smanjenja površine šumskog zemljišta, odnosno dezertifikacije ili potpuno i trajnog gubitka potencijala za produkciju biomase.

## Slide 3
Seidl et al. 2011
Notes: Da li postoji opasnost od erozije kod nas, svakako da i u aktuelnom momentu postoje značajni gubitci naročito iz onih područja podložnih eroziji kao što su zone verfenskih pješčara, ili flišne zone.
Da li će se ovakvi problemi povećavati u budućnosti, smatra se da hoće što je povezano sa projeciranim zatopljenjem i poremećajima staništa.
Šta su razlozi sušenje šume, prekomjerna sječa, uticaj šteta u šumama, vjetroizvale, snjegoizvale itd
Jedan od razloga jeste promjena režima prirodnih poremećaja koji su dokazani u monogim šumama a vezani su uz promjenu klime.
Seidl R, Schelhaas M-J, Lexer MJ. Unraveling the drivers of intensifying forest disturbance regimes in Europe. Global Change Biol. 2011;17:2842–2852.

## Slide 4: Prirodni poremećaji šumskog ekosistema koji ubrzavaju erozione procese:
1. Vjetroizvale (Spinoni et al. 2020)
2. Požari (EEA, ‘Climate Change, Impacts and Vulnerability in Europe 2016)
3. Prenamnoženje insekata, bolesti, divljač (Kautz et al. 2017)
https://www.fokus.ba/vijesti/bih/prizor-iz-bih-snazan-vjetar-poharao-skoro-cijelu-sumu-steta-je-ogromna-foto/1839106/
https://ussume.ba/vijesti/--umsko-privredno-drustvo--u-opsirnoj-akciji-sanacije-cetinarskih-suma-pogodenih-susenjem-588
Notes: 1.Olujni vjetar je jedan od najštetnijih prirodnih faktora, samo u EU procjenjuje se da se troši oko 5milijardi eura za otklanjanje šteta olujnog vjetra. Broj prijavljenih olujnih događaja se povećava u toku posljednjeg desetljeća, ali nema koncenzusa da su ti događaji posljedica klimatskih promjena u Europi. Spinoni J., Formetta G.(a) , Mentaschi L., Forzieri G., and Feyen L., Global warming and windstorm impacts in the EU, EUR 29960 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020, ISBN 978-92-76-12955-4, doi:10.2760/039014. JRC118595. Absolute
losses are highest in Germany (850 €million/year), France (680 €million/year), Italy (540 €million/year) and the
UK (530 €million/year), while impacts relative to the size of the economy are double the EU average in Bulgaria
and Estonia (0.08% of GDP), and 0.07% of GDP in Latvia, Lithuania and Slovenia.
2. S druge strane brojna istraživanja povezuju promjene klime sa promjenama u obrascu u pojavljivanju požara istraživanja upućuju da učestalost požara u rano proljeće povećava, iako su proljetni i jesenji požari vezani uz ljudske aktivnosti, oni su najopasniji za kontinentalnu klimu zbog toga što su u tom periodu i najveće padavine. Projekcije upućuju na to da će požari biti uzrokovani climatskim promjenama rasta temperature i da smanjivati količina vegetacije na O Pechony 1, D T Shindell 2010
3. U
2. Projekcije klimatskih promjena u južnom dijelu Europe upućuju na zatopljenje, povećanja broja toplotnih talasa, veću sušu i češće i duže požare. JRC PESTAIII upućuju na povećanje požara.
Modeli koriste podatke o suhoći ekosistema i zemljišta za predikciju požara.
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/forest-fire-danger-3/assessment/#_edn9
3. Prenamnoženje insekata, bolesti i divljač tako

## Slide 5
Posljedice
Notes: Smanjenje kvaliteta vode, jer sedimenti završavaju u vodi i zamuljuju vodu, te voda postaje manje prozirna, što znači da manje svjetlosti prodire, smanjujući fotosintezu i količinu oksigena u vodi, sedimenti utiču na riblji svijet i reproduktivnu sposobnost, tamni sedimenti upijaju veću količinu toplote, više sedimenata smanjuje dubinu vodotoka i povećava mogućnost poplava

## Slide 6
Količina sedimenata s područja BiH 16,518,031 m³, or 323 m³/km².
Notes: Količina nanosa rijeke Neretve, delta Neretve i Jadransko more.

## Slide 7: Vodna erozija kao dominantan tip erozije
82% teritorije sa nagibom >13%
prisutan trend smanjenja šumskog i poljoprivrednog zemljišta (CORINE Landcover database)
Notes: Vodna erozija je dominantan tip erozije, dok erozija vjetrom je značajna na višim nadmorskim visinama i južnim dijelovima zemlje.
Potencijalni rizik od erozije je prisutan i ozbiljan problem s tim da obraslost terena minimizira stvarni rizik od erozije.
Jedan od najvećih rizika jeste promjena namjene zemljišta.

## Slide 8: Mapa erozije za RS
Tošić et al., 2012
 | (1985) | (2011)
 | 89,1%) | 87,0%
Ekstenzivna | 1,22 | 0.87
Jaka | 1.79 | 0,33
Srednja | 11,05 | 5,22
Slaba | 9,15 | 17,1
Veoma slaba | 76,77 | 76,77
Notes: Upravljanje rizicima od erozije nužno je posjedovanje novih podataka, tako da stara karta erozije koja je rađena 1985 (Lazarević) je veoma vjerovatno zastarjela.
Nova mapa erozije je izrađena za područje RS-a (Tošić i sur. 2012) dok u FBIH je tek u izradi.
U odnosu na mapu iz 1985 značajne promjene su se desile u smislu promjene u privredi, pomjeranje stanovništva. Prema podacima iz 1985 21851.04km2 se karakterisao prisustvom erozije, 3277,19 se karakterisao kao akumulacije.
Prema novoj mapi 86.95% teritorija RS je zahvaćeno erozijom različitog intenziteta, dok je 13,05% akumulacija.
Ekscesivna erozija je prisutna na 1,22, 1,79 intenzivna, 11,05 % ima srednje jaku eroziju, 9,15% slabu i 76,77% teritorija iam veoma slabu eroziju (Tošić 2011)
Ekscesivna erozija je prisutna na 0.87%, 0.33 intenzivna, 5.22 % ima srednje jaku eroziju, 17.08% slabu i 76,77% teritorija iam veoma slabu eroziju (Tošić 2011)

## Slide 9
Gubitak tla vodnom erozijom
Erozivnost padavina
Erozivne osobine tla
Nagib i dužina padine
Pokrivenost vegetacijom i način korištenja zemljišta
Razdvajanje
Transport
Sedimentacija
Glavni faktori erozije
Notes: Šta podrazumijeva erozija
Razdvajanje
Transport
Sedimentacija
Glavni faktori erozije (potencijalnog razvoja erozije) su jačina padavina i količina padavina (masa kapi i brzina padanja=energija), odnosno tekuća voda koja se kreće niz padinu preko zemljišta što je funkcija nagiba.
Bez obzira na postojanje uslova za potencijalnu eroziju, stvarna erozija moguće da ne postoji zahvaljujući vegetacijskom pokrivaču.
Dakle, tek gubitkom vegetacijskog pokrivača može doći do razvoja erozionih procesa, gubitkom ankera koji je korijen ili pokrivenost tla prostirkom.
Koje su posljedice:

## Slide 10
Gubitak tla vodnom erozijom
Erozivnost padavina
Erozivne osobine tla
Nagib i dužina padine
Pokrivenost vegetacijom i način korištenja zemljišta
Razdvajanje
Transport
Sedimentacija
Glavni faktori erozije
Notes: Šta podrazumijeva erozija
Razdvajanje
Transport
Sedimentacija
Glavni faktori erozije (potencijalnog razvoja erozije) su jačina padavina i količina padavina (masa kapi i brzina padanja=energija), odnosno tekuća voda koja se kreće niz padinu preko zemljišta što je funkcija nagiba.
Bez obzira na postojanje uslova za potencijalnu eroziju, stvarna erozija moguće da ne postoji zahvaljujući vegetacijskom pokrivaču.
Dakle, tek gubitkom vegetacijskog pokrivača može doći do razvoja erozionih procesa, gubitkom ankera koji je korijen ili pokrivenost tla prostirkom.
Koje su posljedice:

## Slide 11
Erozivne osobine tla
Fizičke osobine
Granulometrijski sastav
Zapreminska gustina
Sadržaj vode
Temperatura
Struktura
Biološke osobine
Poremećaj sedimenata
Biogene strukture (proraslost korijenom, hodnici, biofilm)
Geohemijske osobine
Tip minerala glina
Količina soli (Na) SAR
pH
Metali
Organska materija
Glavne osobine tla koje utiču na otpornost na eroziju
Notes: Najvažnija obilježja tla koja utiču na erozivnost su tekstura/granulometrijski sastav. On utiče direktno na otpornost tla na eroziju te ukoliko je tlo više pjeskovito njegova otpornost je manja jer su čestice odvojene ne drže se skupa.
Tla sa veći udjelom gline pružaju veću otpornost na eroziju . Međutim kod tla sa većim udjelom gline zbog manje infiltracione moće stvara se površinski oticaj i uopšte postoje specifičnosti u smislu erozije, kretanja vode, formiranja kaverni u tlu i sl.
Kod tla sa većim udjelom gline bitan je mineraloški sastav odnoso odnos ..

## Slide 12
Geološka podloga
Geološka podloga
Pješčari
Verfenski pješčari,
škriljci
Graniti, granodioriti, dioriti
Kristalasti škriljci
Krečnjaci
Peridotiti, serpentiniti
Flišne formacije
Notes: Uticaj matične podloge je izraže kod pješčara (npr. područje Tuzle je izgrađeno od pliocenskih pijesaka) koji su podložni eroziji.
Takođe svi prostori pod verfenskim pješčarima i verfenskim škriljcima (manja vrijednost odnosa SiO i Fe2O3 utiče na veću erozivnost ovih crvenkastih formacija)
Sve stijene koje imaju manje dvovalentnih iona, i više jendovalentnih iona kao što su Na i K daju tla koja imaju manju otpornost na eroziju.
Formiranje dubinske erozije tako je svojstveno stijenama koje formiraju dosta pjeskovitog grusa kao što su graniti, granodioriti, dioriti, na ovim potrošenim supstratima se usjecaju brazde, jaruge, jarkovi..
Kristalasti škriljci zbog prisustva pukotina se dosta troše pa je i ta slabo vezana trošina

## Slide 13
Fizičke osobine
Granulometrijski sastav
Zapreminska gustina
Sadržaj vode
Temperatura
Struktura
Prosječna brzina
Količina vode
Erozija
Depozicija
Konsolidovana glina i prah
Nekonsolidovana
Dimenzije čestice (μm)
Glina
Prah
Pijesak
Hjulström & Postma dijagram
Notes: Iako je Hjulstromov dijagram, koji se dobrim dijelom rezultat upravo empirijskog znanja inžinjera, on je referenca za tretiranje uticaja dimenzija čestica na erozivnost.
Prosječna veličina čestica je jedan od najčešće korištenih indikatora kohezivnosti i erodibilnosti.
Ovaj grafikon je postao standardna referenca zbog takoreći intuitivnog obrasca, a to je da : krupno kamenje teško erodira u odnosu na pijesak koji lako erodira a povezana glina i prah erodiraju teže nego pijesak.
Hjulstrumov dijagram
https://www.coolgeography.co.uk/A-level/AQA/Year%2012/Rivers_Floods/Long%20profile/Hjulstrom.htm

## Slide 14
Tip tla | Pijesak | Prah | Glina
Crnica Ranker | 0.053 | 0.079 | 0.026
Luvisol | 0.053 | 0.079 | 0.026
Vertisol | 0.053 | 0.079 | 0.026
Distribucija čestica tla i tekstura tla proporcionalni K faktoru (faktor erodibilnosti;
Schmidt et al. 2018)
Glina (%)
Prah (%)
Gl
PjGl
PjGlII
GlIl
PrGl
Pr
PjIl
PrGlII
PrII
Pij
Il
Pijesak(%)
Fizičke osobine
Granulometrijski sastav
Zapreminska gustina
Sadržaj vode
Temperatura
Struktura
Notes: Erodibilnost u odnosu na tip tla i teksturu Aguirre-Salado et al. 2017
Filling the European blank spot—Swiss soil erodibility assessment with topsoil samples Simon Schmidt1*, Cristiano Ballabio2, Christine Alewell1, Panos Panagos2, and Katrin Meusburger1,3 1 Environmental Geosciences, University of Basel, Ber
Erodibilnost površinskog sloja u Švicarskoj

## Slide 15
Erozivnost
Prah
Praškasta glinuša
Ilovača
Pjeskovita ilovača
Praškasto glinovita ilovača
Glinovita ilovača
Ilovasti pijesak
Praškasta glina
Pjeskovito glinovita ilovača
Pijesak
Pjeskovita glinuša
Glinuša
Notes: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01007538/file/TGRG.pdf

## Slide 16
Primjer za ocjenu teksture
Glina
Glinovita ilovača
Ilovača
Pjeskovita ilovača
Ilovasta pjeskulja
Veličina mm

## Slide 17
Fizičke osobine
Granulometrijski sastav
Zapreminska gustina
Sadržaj vode
Temperatura
Struktura

## Slide 18
Vegetacija
Dobro strukturirano tlo
Vegetacija
Slabo strukturirano tlo
Rast erodibilnosti tla

## Slide 19
Vegetacija
Dobro strukturirano tlo
Vegetacija
Slabo strukturirano tlo
Rast erodibilnosti tla

## Slide 20: Zaštitna uloga prostirke, proraslost korijenom prizemne vegetacije
Biološke osobine
Poremećaj sedimenata
Biogene strukture (proraslost korijenom, hodnici, biofilm)
Notes: https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01007538/file/TGRG.pdf

## Slide 21
Struktura fonda šumskih zemljišta (Ćirić et al. 1972)
Tip šumskog tla | Simbol | Obrasle šumske površine %p* | Neobrasle šumske površine %p*
1. Krečnjački sirozem | KS | 0,09 | 0,99
2. Silikatni sirozem | SS | 0,11 | 0,31
3. Krečnjačka crnica | KC | 13,56 | 31,39
4. Humusno silikatno tlo | HS | 1,05 | 0,57
5. Rendzina | R | 4,79 | 5,81
6. Smonica | Sm | 0,34 | 0,09
7. Smeđe tlo na peridotitu | SP | 2,89 | 1,67
8. Terra Fusca | TF | 0,24 | 0,09
9. Crvenica | Cr | 0,72 | 2,52
10. Eutrično smeđe tlo/Gajnjača | Gj | 1,72 | 0,59
11. Smeđe krečnjačko plitko | SKp | 12,26 | 27,23
12. Smeđe krečnjačko duboko | SKd | 12,11 | 11,34
13. Kiselo smeđe plitko | KSp | 3,03 | 2,78
14. Kiselo smeđe duboko | KSd | 26,57 | 5,24
Tip šumskog tla | Simbol | Obrasle šumske površine %p* | Neobrasle šumske površine %p*
15. Ilimerizovano na krečnjaku, plitko | Ikp | 2,53 | 2,07
16. Ilimerizovano na krečnjaku, duboko | Ikd | 5,06 | 1,44
17. Ilimerizovano na silikatima plitko | ISp | 2,12 | 0,88
18. Ilimerizovano na silikatima duboko | ISd | 3,26 | 1,73
19. Smeđe podzolasto | SPdz | 0,30 | 0,06
20. Podzol | Pd | 0,30 | 
21. Pseudoglej | Ps | 4,72 | 1,13
22. Aluvijum | Al | 0,33 | 0,17
23. Eolska tla | Eol | 0,20 | 0,14
24. Ritska livadska | RiL | 0,09 | 
25. Močvarno oglejeno | MO | 0,20 | 0,03
26. Deluvijum | D | 1,41 | 1,73
*%p procijenjeni udio tipa tla u uzorku
Erozivne osobine tla
Notes: Prilikom inventure šuma na velikim površinama (Matić et al 1964), prikupljeni su podaci o rasprostranjenosti šumskog tla, te je napravljena ocjena produktivnosti staništa na temelju visinskog prinosa glavnih vrsta drveća.
Opisano je 9697 profila u šumskim zajednicama i 3527 na goletima.

## Slide 22: Serija tla na krečnjaku i dolomitu Sirozem na krečnjaku-crnica na krečnjaku/rendzina na moreni-smeđe tlo-ilimerizovano
Erozivne osobine tla
Zajedničke osobine: glinovite ilovače i glinuše
U višim oblastima: ilovače, više erodirane
Notes: Šumska zemljišta na krečnjaku zbog znatnog udjela orgasnke materije i gline pružaju otpor eroziji međutim generalna osjetlivost ovih ekosistema.
S obzirom na osobine koje ispoljavaju, znatan udio organske materije, dobra struktura i kohezivnost zbog glinovitog sastava ova tla nisu erodibilna.

## Slide 23
Struktura fonda šumskih zemljišta (Ćirić et al. 1972)
Tip šumskog tla | Simbol | Obrasle šumske površine %p* | Neobrasle šumske površine %p*
1. Krečnjački sirozem | KS | 0,09 | 0,99
2. Silikatni sirozem | SS | 0,11 | 0,31
3. Krečnjačka crnica | KC | 13,56 | 31,39
4. Humusno silikatno tlo | HS | 1,05 | 0,57
5. Rendzina | R | 4,79 | 5,81
6. Smonica | Sm | 0,34 | 0,09
7. Smeđe tlo na peridotitu | SP | 2,89 | 1,67
8. Terra Fusca | TF | 0,24 | 0,09
9. Crvenica | Cr | 0,72 | 2,52
10. Eutrično smeđe tlo/Gajnjača | Gj | 1,72 | 0,59
11. Smeđe krečnjačko plitko | SKp | 12,26 | 27,23
12. Smeđe krečnjačko duboko | SKd | 12,11 | 11,34
13. Kiselo smeđe plitko | KSp | 3,03 | 2,78
14. Kiselo smeđe duboko | KSd | 26,57 | 5,24
Tip šumskog tla | Simbol | Obrasle šumske površine %p* | Neobrasle šumske površine %p*
15. Ilimerizovano na krečnjaku, plitko | Ikp | 2,53 | 2,07
16. Ilimerizovano na krečnjaku, duboko | Ikd | 5,06 | 1,44
17. Ilimerizovano na silikatima plitko | ISp | 2,12 | 0,88
18. Ilimerizovano na silikatima duboko | ISd | 3,26 | 1,73
19. Smeđe podzolasto | SPdz | 0,30 | 0,06
20. Podzol | Pd | 0,30 | 
21. Pseudoglej | Ps | 4,72 | 1,13
22. Aluvijum | Al | 0,33 | 0,17
23. Eolska tla | Eol | 0,20 | 0,14
24. Ritska livadska | RiL | 0,09 | 
25. Močvarno oglejeno | MO | 0,20 | 0,03
26. Deluvijum | D | 1,41 | 1,73
*%p procijenjeni udio tipa tla u uzorku
Erozivne osobine tla
Notes: Prilikom inventure šuma na velikim površinama (Matić et al 1964), prikupljeni su podaci o rasprostranjenosti šumskog tla, te je napravljena ocjena produktivnosti staništa na temelju visinskog prinosa glavnih vrsta drveća.
Opisano je 9697 profila u šumskim zajednicama i 3527 na goletima.

## Slide 24: Serija tla na silikatnim supstratima Sirozem(silikatni) – humusno silikatno – kiselo smeđe tlo – Ilimerizovano/smeđe podzolasto/podzol
Osobine
Erozivne osobine tla

## Slide 25
Struktura fonda šumskih zemljišta (Ćirić et al. 1972)
Tip šumskog tla | Simbol | Obrasle šumske površine %p* | Neobrasle šumske površine %p*
1. Krečnjački sirozem | KS | 0,09 | 0,99
2. Silikatni sirozem | SS | 0,11 | 0,31
3. Krečnjačka crnica | KC | 13,56 | 31,39
4. Humusno silikatno tlo | HS | 1,05 | 0,57
5. Rendzina | R | 4,79 | 5,81
6. Smonica | Sm | 0,34 | 0,09
7. Smeđe tlo na peridotitu | SP | 2,89 | 1,67
8. Terra Fusca | TF | 0,24 | 0,09
9. Crvenica | Cr | 0,72 | 2,52
10. Eutrično smeđe tlo/Gajnjača | Gj | 1,72 | 0,59
11. Smeđe krečnjačko plitko | SKp | 12,26 | 27,23
12. Smeđe krečnjačko duboko | SKd | 12,11 | 11,34
13. Kiselo smeđe plitko | KSp | 3,03 | 2,78
14. Kiselo smeđe duboko | KSd | 26,57 | 5,24
Tip šumskog tla | Simbol | Obrasle šumske površine %p* | Neobrasle šumske površine %p*
15. Ilimerizovano na krečnjaku, plitko | Ikp | 2,53 | 2,07
16. Ilimerizovano na krečnjaku, duboko | Ikd | 5,06 | 1,44
17. Ilimerizovano na silikatima plitko | ISp | 2,12 | 0,88
18. Ilimerizovano na silikatima duboko | ISd | 3,26 | 1,73
19. Smeđe podzolasto | SPdz | 0,30 | 0,06
20. Podzol | Pd | 0,30 | 
21. Pseudoglej | Ps | 4,72 | 1,13
22. Aluvijum | Al | 0,33 | 0,17
23. Eolska tla | Eol | 0,20 | 0,14
24. Ritska livadska | RiL | 0,09 | 
25. Močvarno oglejeno | MO | 0,20 | 0,03
26. Deluvijum | D | 1,41 | 1,73
*%p procijenjeni udio tipa tla u uzorku
Erozivne osobine tla
Notes: Prilikom inventure šuma na velikim površinama (Matić et al 1964), prikupljeni su podaci o rasprostranjenosti šumskog tla, te je napravljena ocjena produktivnosti staništa na temelju visinskog prinosa glavnih vrsta drveća.
Opisano je 9697 profila u šumskim zajednicama i 3527 na goletima.

## Slide 26: Serija tla na silikatnim supstratima Sirozem(silikatni) – humusno silikatno – rendzina smeđe na peridotitu – eutrično smeđe - Ilimerizovano/smeđe duboko - pseudoglej
Osobine
Erozivne osobine tla
https://colbydigssoil.files.wordpress.com/2020/01/coxville-series-1-e1578860688734.jpg

## Slide 27: Serija tla na silikatnim supstratima Smonica
Osobine
Erozivne osobine tla
https://colbydigssoil.com/page/5/

## Slide 28
Zaključak
Nema tla otpornog na eroziju.
Smanjenje rizika na eroziju se postiže čuvanjem biljnog pokrivača, prostirke ili kamenog pokrivača.
U jednakoj interakciji faktora (padavine, nagib) geološka podloga i osobine tla se mogu klasificirati prema riziku na eroziju: Praškasta > Ilovače > Pjeskulje > Glinuše

## Slide 29: DOBRO DOŠLI
UNIVERZITET U BEOGRADU
ŠUMARSKI FAKULTET
http://www.sfb.bg.ac.rs/;
UNIVERZITET U NOVOM SADU
POLJOPRIVREDNI FAKULTET http://polj.uns.ac.rs/;
UNIVERZITET U NIŠU
FAKULTET ZAŠTITE NA RADU
https://www.znrfak.ni.ac.rs/).
UNIVERZITET U BANJOJ LUCI
ŠUMARSKI FAKULTET
https://www.unibl.org/
UNIVERZITET U SARAJEVU
ŠUMARSKI FAKULTET
https://www.unsa.ba/
https://www.setof.org/