## Slide 1: УЛОГА ЛОКАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА У УПРАВЉАЊУ РИЗИКОМ И ЗАШТИТИ ОД БУЈИЧНИХ ПОПЛАВА Обука у локалним заједницама Републике Српске -Бањалука, 27.05.2021.-
Ратко Ристић, Универзитет у Београду, Шумарски факултет,
Катедра за бујице и ерозију
Слобаодан Милутиновић, Универзитет у Нишу, Факултет за заштиту на раду

## Slide 2
Топчић Поље, мај 2014.

## Slide 3
Топчић Поље, мај 2014.

## Slide 4
Обилазница око Скопља, август 2016

## Slide 5
Обилазница око Скопља, август 2016

## Slide 6
Крупањ, мај 2014.

## Slide 7
Текија, септембар 2014.

## Slide 8: Циклон изнад Балкана (15 мај 2014.) Непокретност, трајање, просторни обухват

## Slide 9
Кишомерне станице у централној и западној Србији
(мај 2014. године)

## Slide 10: Меродавне кишомерне станице и забележени историјски максимуми падавина
Кишомерна станица | Период осматрања (године) | Дневни максимум падавина измерен до краја 2013. године [mm] | Дневни максимум падавина измерен маја 2014. године [mm]
Каленић | 1950-2014 | 130.6 (1985) | 124.2
Партизани | 1949-2014 | 107.5 | 160
Степојевац | 1949-2014 | 133.6 (1974) | 185.1
Сопот | 1949-2014 | 94.2 | 124
Сибница | 1949-2014 | 83.6 | 182.5
Лазаревац | 1941-2014 | 173.6 (1996) | 163.2
Велика Иванча | 1953-2014 | 75 (1999) | 76
Дудовица | 1950-2013 | 91 (1996) | /
Рудовци | 1951-2014 | 80.4 | 160

## Slide 11: Анвелопе специфичних максималних отицаја

## Slide 12
Temperature and precipitation annual change for period 2071-2100 according to A2 scenario.
Regional climatic model Djurdjevic (SEEVECCC), University of Belgrade

## Slide 13: Еродиране површине на нагибима

## Slide 14
Неконтролисана сеча шуме

## Slide 15: Јаружаста ерозија

## Slide 16: Златибор, Љубиш (2004)

## Slide 17
Обрада у редовима низ нагиб

## Slide 18
Путна ерозија (Кумане, 1999)

## Slide 19
Деградирани пашњаци (Стара планина, мај 2012)

## Slide 20
Намена површина (слив Бистричак, град Зеница, 2016)

## Slide 21: Карта ерозије (слив Бистричак, град Зеница, 2016)

## Slide 22
Неконтролисана урбанизација
(поток Јелезовац, насеље Јајинци, град Београд)

## Slide 23
Слив потока Јелезовац (2003)

## Slide 24
Слив потока Јелезовац (2010)

## Slide 25: Лозница (мај, 2014)

## Slide 26
Нелегална градња (Сопот, 2004)

## Slide 27: Нелегална градња (Владичин Хан, 2011)

## Slide 28: Нелегална градња (Крупањ, 2014.)

## Slide 29: Топчидерска река у Рипњу, 2004.

## Slide 30: Угрожено приобаље (околина Београда, 2004.)

## Slide 31: Ушће Камендолског потока у Болечицу, 2004.

## Slide 32
Масивна сеча (Стара планина, август 2006.)

## Slide 33: Стара планина, октобар 2006.

## Slide 34: Стара планина - мај 2007.

## Slide 35: Стара планина - јуни 2007.

## Slide 36: Стара планина - јули 2007.

## Slide 37: Стара планина - август 2007.

## Slide 38: Стара планина – септембар 2007.

## Slide 39: Ушће потока у Дунав (пре бране Ђердап)

## Slide 40: Хоргош, 2000.

## Slide 41: МХЕ „Звонце“

## Slide 45: Кратак историјат појаве бујичних поплава на подручју Градске Општине Лазаревац
1980. године поплављено је неколико хиљада хектара земљишта, оштећено је неколико стотина стамбених и економских објеката, десетине километара путева бројни мостови.
јун 1996.
јул 1999.
мај 2014.
- 1 људска жртва (М.3. Вреоци)
- Евакуисано је 3.112 људи,
- поплављена је око 900 хектара,
- оштећено и уништено више стотина објеката, значајни делови путне, електроенергетске и водопривредне инфраструктуре.
- процењена материјална штета већа од 2.8 милиона евра, без рударско-енергетског комплекса „Колубара“.
- Активирано је више од 145 клизишта.
- уклоњено је преко 2.700 лешева домаћих животиња
- прекид водоснабдевања (среда 14.05.2014.) на градском подручју Лазаревца, као и великом броју сеоских и приградских насеља.
- без електичне енергије остало 22.000 потрошача.
- проблематична кишна канализација (ерозиони материјал, мала пропусна моћ, изливање воде после интензивних падавина).

## Slide 46: Поплаве -мај 2014- (извештај ватрогасне јединице)

## Slide 47: Резултати прорачуна максималних дневних падавина
Кишомерна станица | Висина кише (mm), за одређену вероватноћу појаве (%), односно, повратни период (година) |  | 
 | 0.5% (200 год.) | 1% (100 год.) | 2% (50 год.)
Каленић | 176.4 | 145.6 | 119.5
Партизани | 167.5 | 142.7 | 120.6
Степојевац | 182.3 | 156.0 | 130.2
Сопот | 133.1 | 114.0 | 97.0
Сибница | 166.9! | 142.1 | 118.2
Лазаревац | 179.4 | 154.2 | 129.5
Велика Иванча | 92.7 | 84.1 | 75.8
Дудовица | 102.4 | 93.3 | 84.5
Рудовци | 147.7! | 126.6 | 106.3

## Slide 48
Топографска карта
ГО Лазаревац
ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ
ОД ПОПЛАВА НА
ВОДОТОКОВИМА
II РЕДА

## Slide 49
Геолошка карта
ГО Лазаревац

## Slide 50
Педолошка карта
ГО Лазаревац

## Slide 51
Карта начина коришћења
простора-ГО Лазаревац

## Slide 52
Карта ерозионих
процеса
-ГО Лазаревац
Категорија ерозије | Коеф. ерозије Z | [km2] | [%]
V (врло слаба ерозија) | 0.01 - 0.2 и мање | 107,6 | 28,2
IV (слаба ерозија)) | 0.21 - 0.4 | 147.9 | 38, 7
III (осредња ерозија) | 0.41 - 0.70 | 117,8 | 30.9
II (јака ерозија) | 0.71 - 1.00 | 8,3 | 2,2
I (ексцесивна ерозија) | 1.01 - 1.20 и више | 0,28 | 0,07
укупно: |  | 382,0 | 100,0
Zsr=0,346 |  |  | 
Wgod=176.638 m3,
Wgodsp=462,5 m3·km-2·god.-1.
Wpsp =115,6 m3·km-2·god.-1

## Slide 53
Карта одабраних
бујичних
сливова
-ГО Лазаревац
A=0,34-210,41 km²,
Ia=0,79-9,91%

## Slide 54
Редни број | Водоток | површина слива A [km²] | излазни профил (улив у реципијент)
1. | Врбовица | 31.44 | Турија
2. | Безимени поток 1 (Бабина вода) | 3.89 | Бељаница
3. | Опарна | 33.84 | Бељаница
4. | Бељаница | 210.41 | Колубара
5. | Сеона | 34.1 | Бељаница
6. | Сајковац | 5.07 | Турија
7. | Мечак | 2.36 | Турија
8. | Безимени поток 2 | 1.1 | Турија
9. | Сибничка река | 22.37 | Турија
10. | Безимени поток 3 | 1.51 | Пештан
11. | Безимени поток 4 | 1.84 | Пештан
12. | Безимени поток 5 (Мали Црљени) | 2.3 | Пештан
13. | Криваја | 9.61 | Пештан
14. | Буровачки поток | 7.79 | Пештан
15. | Турија | 110.21 | Колубара

## Slide 55
16. | Даросавица | 7.73 | Пештан
17. | Очага | 10.22 | Лукавица
18. | Лукавица | 23.2 | Колубара
19. | Бистричка река | 18.6 | Трбушничка р.
20. | Безимени поток 6 | 1.17 | Љиг
21. | Безимени поток 7 (Кисела вода) | 2.29 | Крушевичка р.
22. | Безимени поток 8 | 1.21 | Љиг
23. | Безимени поток 9 (Парезовац) | 0.53 | Крушевичка р.
24. | Рич | 1.03 | Крушевичка р.
25. | Крушевичка река | 4.6 | Пештан
26. | Пештан (горњи ток) | 49.47 | Пештан
27. | Грабовица | 12.92 | Љиг
28. | Безимени поток 10 (Кисела вода 2) | 0.94 | Оњег
29. | Дрењски поток | 0.6 | Оњег
30. | Безимени поток 11 | 0.34 | Оњег
31. | Мађарица | 2.23 | Оњег
32. | Безимени поток 12 | 0.71 | Оњег

## Slide 56
33. | Блатинац | 1.33 | Оњег
34. | Оњег (горњи ток) | 2.64 | Оњег
35. | Црнишава | 4.27 | Оњег
36. | Ковачица | 5.46 | Љиг
37. | Црна река | 4.27 | Оњег
38. | Бугарски поток | 1.07 | Оњег
39. | Каменица | 7.72 | Криваја
40. | Криваја 2 | 4.29 | Каменица
41. | Бабина река | 8.38 | Оњег
42. | Безимени поток 13 | 1.81 | Оњег
43. | Врело | 1.75 | Оњег
44. | Мурговац | 3.85 | Оњег
45. | Оњег-Раковица | 7.28 | Оњег
46. | Суви Оњег | 4.49 | Оњег
47. | Песковито | 3.36 | Оњег
48. | Околац | 2.47 | Оњег
49. | Липовица | 7.19 | Оњег
50. | Трбушничка река | 7.4 | Пештан
51. | Плочник | 8.5 | Бабина река
52. | Дубоки поток | 1.21 | /
53. | Стубички поток | 5.99 | Лукавица
54. | Шушњарица | 4.40 | Лукавица

## Slide 57
REZULTATI PRORACUNA VELIKIH VODA METODOM
SINTETICKOG JEDINICNOG HIDROGRAMA
REKA : Bezimeni 4 PROFIL : Usce
T T qmax Int Pbr Pef Qmax
(min) (cas) (m3/smm) (mm/min) (mm) (mm) m3/s)
ﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍ
Verov. pojave P = 0 % Povratni period T = 200 godina
ﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍ
45 0.75 0.422 10.302 92.72 42.76 18.04
50 0.83 0.408 9.498 94.98 44.55 18.16
55 0.92 0.395 8.820 97.02 46.18 18.22
60 1.00 0.382 8.241 98.89 47.68 18.23
65 1.08 0.371 7.739 100.61 49.07 18.19
70 1.17 0.360 7.301 102.21 50.37 18.12
75 1.25 0.350 6.914 103.71 51.59 18.03

## Slide 58
ﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍ
Verov. pojave P = 1 % Povratni period T = 100 godina
ﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍ
45 0.75 0.422 8.851 79.66 32.74 13.81
50 0.83 0.408 8.160 81.60 34.19 13.94
55 0.92 0.395 7.578 83.36 35.52 14.01
60 1.00 0.382 7.080 84.96 36.74 14.04
65 1.08 0.371 6.649 86.44 37.88 14.04
70 1.17 0.360 6.273 87.82 38.94 14.01
75 1.25 0.350 5.940 89.10 39.93 13.96
ﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍ
Verov. pojave P = 2 % Povratni period T = 50 godina
ﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍ
50 0.83 0.408 6.857 68.57 24.74 10.09
55 0.92 0.395 6.368 70.05 25.77 10.17
60 1.00 0.382 5.950 71.40 26.72 10.22
65 1.08 0.371 5.588 72.64 27.61 10.24
70 1.17 0.360 5.271 73.80 28.44 10.23
75 1.25 0.350 4.992 74.88 29.22 10.21
80 1.33 0.340 4.743 75.89 29.96 10.18

## Slide 59
POCETNI PODACI ZA PRORACUN VELIKIH VODA PO SCS METODI
Povrsina sliva F = 1.840 (Km2)
Duzina toka L = 2.420 (Km)
Duzina toka Lc = 1.260 (Km)
Urav. pad toka Iur = 4.930 %
Broj krive sr. CN = 62
Koriscena kriva CN = 79
STEPEN VLAZNOSTI TLA : NADPROSECAN
Velicina K = 1.018
Velicina tp = 0.835 (cas)
Podizuca grana Tp = 1.84 (cas)
Opadajuca grana Tr = 1.87 (cas)
Baza hidr. Tb = 3.70 (cas)
verov. 0.500 % Pp = 179.4 (mm)
verov. 1.000 % Pp = 154.1 (mm)
verov. 2.000 % Pp = 129.5 (mm)
ﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍﾍ

## Slide 60
Chart: 
| 0 | 0.43100000000000011 | 0.8620000000000001 | 1.2929999999999997 | 1.7240000000000002 | 2.1549999999999998 | 2.5859999999999999 | 3.0169999999999995 | 3.448 | 3.8789999999999996 | 4.3099999999999996 | 4.7409999999999997 | 5.1719999999999997 | 5.6029999999999989 | 6.0339999999999998 | 6.464999999999999 | 6.895999999999999 | 7.3269999999999991 | 7.758 | 8.620000000000001 | 9.4820000000000011 | 10.34 | 11.209999999999999 | 12.07 | 12.93 | 15.09 | 17.239999999999995 | 19.399999999999999 | 21.55
P=0.5% | 0 | 0.061 | 0.307 | 0.654 | 1.182 | 1.759 | 2.454 | 3.149 | 3.64 | 3.967 | 4.09 | 4.008 | 3.763 | 3.436 | 3.068 | 2.699 | 2.29 | 2.004 | 1.718 | 1.309 | 0.982 | 0.736 | 0.532 | 0.401 | 0.307 | 0.147 | 0.074 | 0.037 | 0.016
P=1% | 0 | 0.047 | 0.233 | 0.496 | 0.896 | 1.333 | 1.86 | 2.387 | 2.759 | 3.007 | 3.1 | 3.038 | 2.852 | 2.604 | 2.325 | 2.046 | 1.736 | 1.519 | 1.302 | 0.992 | 0.744 | 0.558 | 0.403 | 0.304 | 0.233 | 0.112 | 0.056 | 0.028 | 0.012
P=2% | 0 | 0.034 | 0.17 | 0.363 | 0.656 | 0.976 | 1.362 | 1.748 | 2.02 | 2.202 | 2.27 | 2.225 | 2.088 | 1.907 | 1.703 | 1.498 | 1.271 | 1.112 | 0.953 | 0.726 | 0.545 | 0.409 | 0.295 | 0.222 | 0.17 | 0.082 | 0.041 | 0.02 | 0.009
Безимени поток 11- хидрограми максималног протицаја
(надпросечни услови влажности)

## Slide 61: ИЗДВАЈАЊЕ УГРОЖЕНИХ СЕКТОРА ПРИОБАЉА И КРИТИЧНИХ ДЕОНИЦА БУЈИЧНИХ ВОДОТОКОВА
No. | Река | X | Y | локација профила и предлог активности
1. | Лукавица | 7440895 | 4915734 | пешачки мост армирано-бетонски, Лазаревц, уређен ток (слика 1).
2. | Лукавица | 7440900 | 4915774 | мост армирано-бетонски на на магистралном путу бр. 27, Лазаревц, уређен ток (слика 2).
3. | Буровачки поток | 7443415 | 4917501 | пропуст цевасти Ø 1000, на локалном путу Лазаревац – Бурово: неопходно је уклањање вегетације и наноса из корита, на деоници од 50 метара пре и после пропуста (слика 3).
4. | Пештан | 7446985 | 4917899 | мост на на локалном путу Бурово - Барошевац: неопходно је уклањање вегетације и наноса из корита, на деоници од 50 метара пре и после моста. (слика 4).

## Slide 62: Буровачки поток, пропуст цевасти на локалном путу Лазаревац - Бурово

## Slide 63: Река Пештан, мост на на локалном путу Бурово - Барошевац

## Slide 64: Река Лукавица, пешачки мост у Лазаревцу

## Slide 65
Сибничка река, пропуст армирано-бетонски на некатегорисаном путу

## Slide 66
Поток Сајковац, пропуст цевасти Ø 1000, на некатегорисаном путу

## Slide 67
Река Лукавица, село Лукавица

## Slide 68
Карта одбрамбених
Сектора
-ГО Лазаревац
Сектор 1 - сливови бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 15 (десне притоке реке Турије)
Сектор 2 - сливови бр. 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 50, 53 и 54 (леве притоке река Пештан, Лукавица и Криваја)
Сектор 3 - сливови бр. 20, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 и 51 (све десне притоке реке Љиг на територији Градске Општине Лазаревац; сви издвојени водотокови на сливу реке Оњег)

## Slide 69: Посебни услови ангажовања људства, механизације, опреме и материјалних средстава
Сектор 1: десне притоке реке Турије
-обезбеђење људства: 180 људи.
-обезбеђење алата, материјала, опреме и механизације: ЈВП „Београдводе“ и по потреби, сва градска јавна комунална предузећа, приватне и друштвене грађевинске фирме.

## Slide 70
Назив средства | Комада/количина | Назив средства | Комада/количина
Ровокопач | 2 | Канап за џакове | 10 котурова
Булдозер | 2 | Акумулаторске батеријске лампе | 10
Багер | 2 | Чизме рибарске | 10
Утоваривач | 2 | Чизме гумене | 180
Камион-кипер | 6 | Паљена жица | 4 кг
Трактор са приколицом | 10 | Ексери разни | 4 кг
Ватрогасна цистерна | 1 | Приручна апотека | 10
Чамац са мотором | 2 | Секире | 10
Цистерна за пијаћу воду | 2 | Тестере моторне | 4
Цистерна за отпадну воду | 1 | Чекићи | 10
Електро-агрегат | 2 | Клешта | 10
Моторна пумпа | 5 | Кабанице | 180
Лопате | 60 |  | 
Крампови-пијуци | 60 |  | 
Ашови | 60 |  | 
Џакови за песак | 1000 |  | 
Списак неопходне механизације и опреме
на Сектору 1

## Slide 71
Сектор 2: леве притоке реке Пештан, Лукавица и Криваја
-обезбеђење људства: 260 људи.
-обезбеђење алата, материјала, опреме и механизације: ЈВП „Београдводе“ и по потреби, сва градска јавна комунална предузећа, приватне и друштвене грађевинске фирме.

## Slide 72: Списак неопходне механизације и опреме на Сектору 2
Назив средства | Комада/количина | Назив средства | Комада/количина
Ровокопач | 3 | Канап за џакове | 10 котурова
Булдозер | 3 | Акумулаторске батеријске лампе | 10
Багер | 3 | Чизме рибарске | 10
Утоваривач | 3 | Чизме гумене | 260
Камион-кипер | 8 | Паљена жица | 4 кг
Трактор са приколицом | 10 | Ексери разни | 4 кг
Ватрогасна цистерна | 1 | Приручна апотека | 10
Чамац са мотором | 2 | Секире | 10
Цистерна за пијаћу воду | 2 | Тестере моторне | 4
Цистерна за отпадну воду | 1 | Чекићи | 10
Електро-агрегат | 2 | Клешта | 10
Моторна пумпа | 5 | Кабанице | 260
Лопате | 80 |  | 
Крампови-пијуци | 80 |  | 
Ашови | 80 |  | 
Џакови за песак | 1000 |  | 

## Slide 73
Сектор 3: све десне притоке реке Љиг на територији Градске Општине Лазаревац; сви издвојени водотокови на сливу реке Оњег.
-обезбеђење људства: 120 људи.
-обезбеђење алата, материјала, опреме и механизације: ЈВП „Београдводе“ и по потреби, сва градска јавна комунална предузећа, приватне и друштвене грађевинске фирме.

## Slide 74: Списак неопходне механизације и опреме на Сектору 3
Назив средства | Комада/количина | Назив средства | Комада/количина
Ровокопач | 2 | Канап за џакове | 10 котурова
Булдозер | 2 | Акумулаторске батеријске лампе | 10
Багер | 2 | Чизме рибарске | 10
Утоваривач | 2 | Чизме гумене | 120
Камион-кипер | 6 | Паљена жица | 4 кг
Трактор са приколицом | 10 | Ексери разни | 4 кг
Ватрогасна цистерна | 1 | Приручна апотека | 10
Чамац са мотором | 2 | Секире | 10
Цистерна за пијаћу воду | 2 | Тестере моторне | 4
Цистерна за отпадну воду | 1 | Чекићи | 10
Електро-агрегат | 2 | Клешта | 10
Моторна пумпа | 5 | Кабанице | 120
Лопате | 40 |  | 
Крампови-пијуци | 40 |  | 
Ашови | 40 |  | 
Џакови за песак | 1000 |  | 

## Slide 75: ШЕМА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОДБРАНЕ ОД БУЈИЧНИХ ПОПЛАВА

## Slide 76
Субјекти у процесу одбране
од бујичних поплава

## Slide 77: ПРОГЛАШЕЊЕ И УКИДАЊЕ ОДБРАНЕ ОД БУЈИЧНИХ ПОПЛАВА
Одбрану од бујичних поплава на водотоковима II реда, проглашава и укида командант Штаба за ванредне ситуације, у складу са условима и критеријумима утврђеним Оперативним планом одбране од бујичних поплава за 2016. годину, а на основу предлога Оперативног штаба за одбрану од бујичних поплава Градске општине Лазаревац, као дела ШВС ГО Лазаревац.
О потреби проглашења ванредне ситуације услед поплава на водама II реда, на територији јединице локалне самоуправе, одлучује председник општине, односно градоначелник.

## Slide 78
редовна одбрана: ниво воде превазилази висину од 1,0 m изнад коте дна минор корита
ванреднa одбранa: ниво воде у кориту је на мање од 1.0 m од коте круне обале
ванредно стањe: ниво воде у кориту превазилази коту круне обале и долази до изливања у приобаље
Критеријуми за проглашење редовне одбране,
ванредне одбране и ванредног стања услед појаве бујичних поплава

## Slide 79
Закон о водама („Сл. гласник РС“ бр. 50/06; 92/09)
Члан 90, став 2: Заштита од штетног дјеловања вода односи се на одбрану од поплава и леда на водотоцима, и заштиту од ерозије и бујица
Члан 91, став 1: водоплавна и ерозивна подручја; став 2: подручја из претходног става (угрожено подручје), одређује Влада, на приједлог Министарства, узимајући у обзир природне могућности настанка штетног дјеловања вода, број потенцијално угрожених становника и величину могуће штете на земљишту, објектима и имовини.
Члан 92 (водоплавно подручје);
Члан 93 (ерозивно подручје); став 1 (земљишни простор на коме настају промјене на површинском слоју земљишног рељефа, ерозијом или денудацијом, односно, огољавањем, као посљедива дјеловања кише, текуће воде, леда или снијежних лавина (флувијална, плувијална, глацијална, абразиона); став 2 (Министарство спроводи мјере и радње на изради документације којом се утврђују ерозивна подручја, са врстама ерозије, интензитетом и другим карактеристикама, у складу са чл. 85 и 94).

## Slide 80
Закон о водама („Сл. гласник РС“ бр. 50/06; 92/09)
Члан 94.
(1) Ради заштите од штетног дјеловања вода, Република Српска и јединице локалне самоуправе дужне су на угроженом подручју осигурати планирање мјера заштите, градњу и управљање водном инфраструктуром, нарочито насипима, бранама, преградама, објекатима за стабилизацију дна и обала, и објекатима за одвођење унутрашњих вода у складу са надлежностима повјереним им овим законом. У циљу реализације наведене активности оператора који управљају системима, доноси посебне програме, у складу са овим законом, а које одобрава Министарство.
(2) Мјере и активности из претходног става се спроводе и изван угроженог подручја, на нивоу цијелог ријечног слива, ако се с њима повећава степен заштите, а сматрају се активностима и радњама које се спроводе у складу са чл. 10, 16. и 85. овог закона.
(3) Циљеви заштите од штетног дјеловања вода ће бити садржани и у другим секторским плановима, у складу са чланом 43. овог закона.
(4) Мјере и активности заштите од поплава се дијеле на фазу планирања, припремну фазу, фазу активне одбране од поплава и постпоплавну фазу.

## Slide 81
Закон о водама („Сл. гласник РС“ бр. 50/06; 92/09)
Члан 95 (планирање и спровођење заштите), став 2: Одржавање, реконструкција и изградња заштитиних објеката; одржавање главне каналске мреже; одржавање насипа; предузимање превентивних активности и током поплава; податке о опреми и материјалу који ће се припремити за спровођење активности; означавање критичних сливова и деоница; водостај који означава почетак активности; начин обавештавања надлежних органа; одржавање веза;
Чланови 96, 97, 98, 99.

## Slide 82: Ванредна одбрана од бујичних поплава
на основу Општег Плана за одбрану од поплава за период од 2012. до 2018. године (Сл. Гл. РС, бр. …….):
Одбрану од поплава организује и спроводи јединица локалне самоуправе на својој територији, у складу са општим планом, планом заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, републичким оперативним планом и локалним оперативним планом.
Такође, ванредна одбрана од бујичних поплава се проглашава у случају најаве екстремно јаких пљускова, наглог топљења снега или коинциденције ових појава, када се очекује пораст нивоа бујичне масе, изливање из корита или оштећење одбрамбених грађевина.

## Slide 83
Метеорологија | Телефон: +381 (0)11 | Телефакс: +381 (0)11 | Е-mail:
Помоћник директора: Предраг Петковић | 3050-860 | 2545-087 | predrag.petkovic@hidmet.gov.rs
Одељење за метеоролошко бдење | 2545-846 |  | bdenje@hidmet.gov.rs
Временска прогноза | 2542-184 3050-968 |  | 
Радарска слика облачности | 2545-595 3050-916 |  | 
Одељење мреже метеоролошких станица | 2543-176 |  | 
Одељење за климатологију и обраду метеоролошких података | 2545-060 |  | 
Климатолошки подаци | 3050-852 |  | 

## Slide 84
Хидрологија | Телефон: +381 (0)11 | Телефакс: +381 (0)11 | Е-mail:
Помоћник директора: Славимир Стевановић | 3050-823 | 3050-821 | slavimir.stevanovic@hidmet.gov.rs
Одељење за хидролошка мерења и осматрања | 3050-838 |  | hmreza@hidmet.gov.rs
Одељење за хидролошке прогнозе | 3050-904 | 2542-746 | srhydra@hidmet.gov.rs
Одељење за обраду хидролошких података и хидролошке анализе | 3050-905 |  | hbilans@hidmet.gov.rs

## Slide 85: ПЛАНИРАНИ ПРЕВЕНТИВНИ РАДОВИ НА ВОДОТОКОВИМА II РЕДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ
континуиране активности на изградњи и реконструкцији насипа, градских и пољских регулација;
повећање степена сигурности кроз редовно одржавање изграђених објеката за одбрану од бујичних поплава (посебно пропусне моћи регулација, прелива попречних објеката, мостовских отвора, друмских и пружних пропуста);
израда одговарајуће техничке документације;
уређење бујичних сливова применом концепта интегралних мера, који обухвата техничке радове у хидрографској мрежи (израда преграда, прагова и појасева; регулација и обалоутврда; мањих брана и ретензија са акумулационим простором за пријем поплавног таласа), биотехничке и биолошке радове на сливу (израда система плетера и рустикалних преграда на секундарној и терцијарној хидрографској мрежи; израда контурних ровова за задржавање дела површинског отицаја; пошумљавање и затрављивање; израда илофилтерских система; примена система агро-шумарства);

## Slide 86
израда техничке документације којом се дефинише домет деловања бујичних поплава за одређене вероватноће појаве (максимални протицај, висина воденог стуба, плавне зоне);
израда планске документације (просторни планови; генерални планови; планови детаљне регулације) са општим и посебним условима за заштиту од бујичних поплава (процена ризика, правила градње);
израда планова заштите и спасавања од бујичних поплава, оспособљавање грађана за одбрану и спасавање од бујичних поплава путем путем јавних вежби (у сарадњи са Сектором за ванредне ситуације МУП-а Србије и Црвеним крстом);
евиденција, едукација и ангажовање предузећа са стручним и материјалним потенцијалима за учешће у процесу одбране и спасавања од бујичних поплава;
евиденција, едукација и ангажовање грађанских организација са стручним и материјалним потенцијалима за учешће у процесу одбране и спасавања од бујичних поплава (ватрогасна друштва; горска служба спасавања; планинарска друштва; спелеолошка друштва; ронилачки и веслачки клубови; извиђачи; радио-аматери).

## Slide 87
унапређивати системе осматрања, ране најаве хидролошких екстрема, веза и преноса информација у реалном времену.
остваривање сарадње са компетентним државним и јавним субјектима: јединице и штабови Војске Србије (инжењеријске и механизоване јединице; медицинске и спасилачке службе); МУП Србије, преко Сектора за ванредне ситуације; Републички Хидрометеоролошки Завод Србије; Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде-Дирекција за воде Републике Србије; ЈВП „Србијаводе“; ЈВП „Београдводе“; ЈВП „Србијашуме“;
активирање свих потенцијала у надлежности Градске општине Лазаревац: јавна комунална предузећа; Црвени крст; Завод за заштиту здравља, здравствене институције, медији; удружења грађана (планинари; рониоци; горска служба спасавања; спелеолози; извиђачи; добровољна ватрогасна друштва; радио-аматери, итд.);

## Slide 88: Преглед хитних превентивних радова (2016)
чишћње нерегулисаног корита, на сливу бр. 18 (река Лукавица), кроз село Лукавица, на дужини од око 1 km (цена по метру дужном око 300 дин., укупно 300.000 дин.);
чишћње регулисаног корита реке, на сливу бр. 18 (река Лукавица), кроз центар Лазаревца, на дужини од око 0.5 km (цена по метру дужном око 2000 дин., укупно 1.000.000 дин.);
пошумљавање на сливу бр. 53 (Стубички поток), на површини од око 5 хектара (цена по хектару 120.000 дин., укупно 600.000 дин.);
Израда плетера (у секундарној хидрографској мрежи и јаругама), на сливовима бр. 35, 36 и 38 (Црнишава, Ковачица и Бугарски поток), укупне дужине око 100 метара (цена по дужном метру 5.400 дин., укупно 540.000 дин.);

## Slide 89
израда габионских, депонијских преграда корисне висине hk=2 m, на сливовима бр. 13 и 53 (река Криваја и Стубички поток); цена коштања око 3.5 милиона дин. по објекту, укупно 7.000.000 дин.;
мелиорације деградираних ливада и пашњака на сливовима бр. 13, 18, 35, 36,38 и 53, на површини од око 10 хектара, сетвом семена одговарајуће травно-легуминозне смеше, са сетвеном нормом од 100 kg/ha (укупно 1000 kg семена, јединичне цене 600 дин./kg, укупно 600.000 дин.).
Укупна цена коштања хитних превентивних радова (a+b+c+d+e+f): 10.040.000,00 дин.

## Slide 90
Укупна (процењена) вредност АЕ радова, на целокупној територији ГО Лазаревац
30.000 €/km2, укупно на 382 km2 :
11.460.000 €

## Slide 91
План за проглашење ерозионих подручја
(30 евра/km2)
Оперативни план за одбрану од поплава на водотоквима II реда (30 евра/km2)
Бањалука: 1.239 km2 (61.950 евра)
Градишка: 762 km2 (38.100 евра)

## Slide 92
Хвала на пажњи!