## Slide 1: ОБУКА У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЗЕМЉИШТА ОД ЕРОЗИЈЕ И ПРЕВЕНЦИЈЕ БУЈИЧНИХ ПОПЛАВА Мионица, 25.02.2022.
Тијана Вулевић, Катарина Лазаревић, Александар Баумгертел, Ратко Ристић

## Slide 2
Ерозија земљишта – промене на површинском слоју земљишног рељефа, које настају као последица деловања кише, снега, мраза, температурних разлика, ветра и текуће воде, или услед антропогених чинилаца (Гавриловић, 1972).

## Slide 3
Бујичне поплаве – су последица водне ерозије. Догађају се изненада у кориту водотока који поред воде (течне фазе) садржи и нанос (чврсту фазу). Имају велику разорну моћ.

## Slide 4
Мере и радови за уређење бујичног слива и ерозионог подручја су (Костадинов, 2008):
Радови:
Технички радови (регулације, преграде, насипи…)
Биолошки радови (пошумљавање, појасеви…)
Биотехнички радови (контурни ровови, терасе, градони)
Агротехнички радови(контурно-појасна обрада, наводњавање…)
Мере:
Административне мере (прописи, забране…)
Економско-газдинске мере (гајење одређеног бр. стоке)
Просветно-васпитне и пропагандне мере

## Slide 5: Ерозија земљишта у Србији
Модификована карта ерозије земљишта из 1983. применом методе Потенцијала ерозије

## Slide 6: Еолска ерозија
Ерозија ветром у Суботичко-Хоргошкој пешчари
Интензитет еолске ерозије на обрадивом земљишту
А ерозионо поље без заштите од ветра, B- ерозионо поље у заштићеном шумском појасу (Savic et al, 2002)
Суботичко-хорговачка пешчара
Делиблатска пешчара (јужни Банат)

## Slide 7: Водна ерозија и појава бујичних поплава
Бујичне поплаве у Србији (1915-2013)
са смртним последицама и материјалним штетама
са материјалним штетама
Број бујичних поплава и људских жртава (1914-2013)
Извор: WP1.2-SERBIA-1.pdf (setof.org)

## Slide 8: Главни узрок бујичних поплава су екстремне падавине!
Главне карактеристике бујичних поплава у Србији
Извор: WP1.2-SERBIA-1.pdf (setof.org)
Примери:
Поплава на реци Рибници 1996. год - 135 mm падавина које су пале за 3 сата.
Бујичне поплаве у Крупњу 2014. изазване кишом која је падала 3 дана, када је пало 428 mm

## Slide 9: Поплаве 2014
Штете:
1,7 милијарди евра
рударство и енергетика 494 милиона евра
стамбени објекти 227 милиона евра
саобраћајни сектор 100 милиона евра
пољопривреда 108 милиона евра
>100 l кише по m2 за 24 часа
Notes: • Ekstremne padavine pogodile su ceo prostor Srbije i za 24 časa registrovano je preko 100 litara kiše po kvadratnom metru.
Jako nevreme praćeno ekstremnim padavinama, izazvalo je formiranje bujica i izlivanje reka iz korita.

## Slide 10: Поплаве из 2014. указују да су потребна додатна улагања у мере превенције од бујичних поплава
Септембар 2014, Текија

## Slide 11
Мај 2014, Крупањ

## Slide 12
Након великих поплава 2014. државним средствима делимично су сређене обале Лепенице и Рибнице. Регулацију реке Лепенице и изградњу 2 моста преко реке, Канцеларија за управљање јавним улагањима финансирала је са скоро 170 милиона динара.

## Slide 13: САНАЦИЈА КЛИЗИШТА
Европска унија донирала 200.000 евра за отклањање последица непогода из 2014. Сређује се пут до Дивчибара.
Уз велику помоћ Владе Србије санирана су клизишта у Паштрићу, на путу који води до Парка природе Рибница, те на саобраћајницама у селима Брежђе, Осеченица и Крчмар.

## Slide 14: Јул, 2018 ПРОГЛАШЕНА ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА

## Slide 15: Jун, 2020.
ПРОГЛАШЕНА ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА У МИОНИЦИ!
Због обилних падавина излиле су се реке Рибница, Лепеница, Топлица, Манастирица, Паклешница и Герића поток, тако да се под водом нашао део општине.

## Slide 16: Jун, 2020.

## Slide 17
Неконтролисана и масовна сеча шуме

## Slide 18
Обрада у редовима низ нагиб

## Slide 19
УРБАНИЗАЦИЈА
Слив потока Јелезовац
(2003)
(2010)

## Slide 20: Нелегална градња (Крупањ, 2014.)

## Slide 21: Топчидерска река у Рипњу, 2004.
Угрожено приобаље (околина Београда, 2004)

## Slide 22: Превенција од бујичних поплава
Превенција од бујичних поплава подразумева контролу процеса ерозије и бујица, кроз перманентно извођење радова на заштити од ерозије у сливу и радова у хидрографској мрежи, односно интегрисано управљање речним сливом.
Радови на контроли ерозије и бујица по фазама, за период 1907-2010

## Slide 23: Шта се ради у свету? (Турска, планина Таурус, мај 2015.)
Пошумљавање голети (либански кедар)

## Slide 24: Шта се ради у свету? (Турска, планина Таурус, мај 2015.)
Систем рустикалних преграда

## Slide 25: Шта се ради у свету? (Турска, планина Таурус, мај 2015.)
Контурни зидићи

## Slide 26: Шта се ради у свету? (Турска, мај 2015.)
Заштита падина

## Slide 27: Шта се ради у свету? (Турска, мај 2015)
Контурне заштитне мреже

## Slide 28: Шта се ради у свету? (Турска, мај 2015.)
Контурне заштитне мреже

## Slide 29: Шта се ради у свету? (Турска, мај 2015.)
Камено-дрвени праг

## Slide 30: Шта се ради у свету? (Турска, мај 2015.)
Камено-дрвени праг

## Slide 31: Шта се ради у свету? (Турска, мај 2015.)
Вештачко језеро

## Slide 32: Шта се ради у свету? (Турска, мај 2015.)
Експерименталне парцеле

## Slide 33: Шта се ради у свету? (Турска, река Ердемли, мај 2015.)
Депонијска преграда

## Slide 34: Пошумљавање голети (1953-2001)
Противерозиона пракса код нас

## Slide 35: Пошумљавање голети (1953-2001)

## Slide 36: 1953

## Slide 37: Контурни ровови (1956)

## Slide 38: Санација јаруга плетерима са каменом испуном (2012)

## Slide 39: Регулација Калиманске реке

## Slide 40: Одговорност
Системски ниво одговорности (ДРЖАВА)
финансирање радова на заштити од поплава,
надлежности и делокруг рада јавних водопривредних предузећа,
власнички статус регионалних водопривредних предузећа,
актуелна законска решења
позицију водопривреде у систему јавних делатности.
Локални ниво одговорности (ОПШТИНЕ И ГРАДОВИ)
перцепција проблема
укупан обим активности (урбанистички и комунални ред, едукација)
системи ране најаве и упозорења
Лични ниво одговорности (ГРАЂАНИ)
градња стамбених објеката у плавним зонама
одлагање отпада у приобаљу, речним и поточним коритима.
Незаинтересованост медија
Телевизије са националном фреквенцијом

## Slide 41
Хвала на пажњи!